## Slide 1
ICAPS 2027 投稿内审 · 先给自己讲明白，再给别人讲明白
可打破的承诺
Breakable Commitments
智能车间「调度 × 多车路径」耦合系统的重规划死锁与解锁
FJSP × MAPF · SkyEngine 全栈 · 1209 集实验 · 2026-09
诊断死锁 → 投影抽象 → 两级定理 → 反直觉定律 → 决策策略
Notes: 开场白：这篇论文不是『我们算法更好』，而是回答一个被所有人跳过的问题——在真实系统里，改计划这件事本身能不能执行。一句话先记住：闭环不等于总是重规划，闭环等于保留重规划的能力，并且只在值钱时用。

## Slide 2
02
一句话论点
如果只记住一页，就记这页
闭环 ≠ 总是重规划
闭环 = 保留重规划的能力 + 只在它值钱时用
53% → 99%
修好承诺编码后
修订激活率
143 : 12
扰动场景下『不动』完胜
『总是重规划』(配对)
1.3%
value-aware 触发器的
实际重规划率
Notes: 三个数字就是全文骨架：先修好机制（99%），然后发现多数时候别用（143:12），最后学会什么时候用（1.3%）。后面每一页都是给这三个数字补证据。

## Slide 3
03
耦合车间：三层分工，一个致命接口
SkyEngine 全栈 —— 调度与路径在这里相遇
调度员 · CP-SAT
工序 → 机器指派与排序
产出：按计划时刻放行的运输单
→
派单员 · Assigner
运输任务 → 空闲 AGV
（最近邻 / 匈牙利 / 学习式）
→
导航员 · EECBS
网格地图无碰撞路径
21×21 迷宫 / 开阔地图
耦合界面：『料什么时候真正到机器口』——由拥堵的路由层决定，而调度层的计划假设它准时。两个世界的缝隙就在这一秒。
FJSP：柔性作业车间调度（NP难） × MAPF：多智能体路径规划（NP难）——两半各自成熟，耦合无人能改
Notes: 给听众建立画面：机器负责加工，AGV 负责搬运，三层各司其职。关键不是三层多复杂，而是中间那句话——计划里的到达时间是估计的，真实的到达时间被路上的拥堵决定。整篇论文的病就藏在这个缝里。

## Slide 4
04
问题：闭环喊了三年，改计划却从没被执行过
文献的口号
「车间系统要闭环重规划」
最新框架（Li 2026, Sensors）：一次成型 + 执行期只修路由，闭环列为未来工作
引擎其实留了修订 API——只是没人调用
接上闭环触发器之后（SOTA 同款一次成型设定）
在基线承诺编码上接好触发器
试点：触发修订 → 激活 0/40 全拒
受控对照：基线编码激活率仅 53%
真正的问题不是「怎么触发重规划」，而是：
在执行到一半的系统里，一次合法的改计划，为什么根本走不通？
Notes: 转折点：我们不是先知先觉去研究承诺——是写完触发器一跑，40 次修订全被拒，才回头挖根因。这个顺序本身就是论文叙事：先撞墙，再解剖墙。

## Slide 5
05
机理：不是解不动，是「说不出来」
现行承诺编码（encode-or-veto，此类栈的标准做法）的传导链
1
系统里有一单在途
工序在机器口排队
或 AGV 正载着料
→
2
编码器卡住
算不出后继工序的
释放时刻 & 料源位置
→
3
扔进黑名单
丢入 unresolved 集合
不尝试任何保守替代
→
4
一票否决
execution_ready=False
整次修订拒绝激活
求解器（CP-SAT）根本没有机会说「不」——问题在送进它手里之前就被判了死缓。
只要车间里有一单活儿干到一半（生产中的常态），任何改计划都会被否决。
同一堵墙撞了三次：扰动修订、订单到达修订、周期刷新——全部同因（方向1/4/6实验互证）
Notes: 这页是全文最重要的机制图：承诺一致性这条好规矩，被实现成了『表达不出来就全盘否决』。听众只要记住『黑名单一票否决』，后面的解法就顺理成章。

## Slide 6
06
为什么没人发现：被『被动鲁棒性』掩盖
一次成型的现行范式平时足够好——这正是盲区所在
4–14%
200 步单机停机下
一次成型计划的退化
孤立故障
计划自身的松弛把停机吸收掉——不需要改计划，看起来一切正常
加工方差 ±10%
退化系数 D ∈ [1.00, 1.15]——依然看不见问题
订单流（新工件）
计划里根本没有这些活儿 → 后到工件整批饿死（试点吞吐 24.4 → 0.24）
教训：只在弱扰动下测试闭环系统，永远测不出重规划通路是死的。
Notes: 这页解释『为什么这是个新发现』：不是没人想要闭环，是系统的被动鲁棒性把病藏得严严实实——直到订单流来了一次总爆发。也顺带回答『为什么你测 200 步停机没问题还敢说机制坏了』。

## Slide 7
07
创新 ①（抽象）：把承诺变成一次「投影」
κ(p) = ( μ, l, r )：在哪台机器 · 料在哪 · 最早何时能开工
精确投影
μ, l, r 全部精确
理想但常不可得
（运输剩余时间未知）
保守投影 ← 本文
μ, l 精确 + r̄ ≥ r
机器可精确反查
开工时刻只给安全下界
全有全无 ← 旧栈
算不出 → 整体否决
unresolved 黑名单
一票否决激活
μ 和 l 的精确反查：排队工序 → 就在那台机器的输入队列里；在途工序 → 运输单上的目的地坐标对回机器位置。
抽象与具体引擎无关：任何「按释放时刻派单 + 物理等料」的仿真栈都适用；SkyEngine 上的落地只要 ~90 行（部署证据，非贡献本身）。
Notes: 回应『这不就是修了个 bug 吗』：bug 只是一次全有全无投影的失败；我们的贡献是把投影补全成保守投影——一个可迁移的概念。90 行是落地轻量的证据，放在脚注位置，不再当卖点。

## Slide 8
08
创新 ①（定理）：两级可靠性
罚金参数 Δpen 调错会怎样？——答案分两层
P1 · 执行安全（无条件）
释放时刻只管「发运输单」；AGV 到了料没到会物理等待；机器只加工已到料的工序。
⇒ 无论 Δpen 设多小，都不会物料未到就开工。最坏情形：AGV 提前到取货点蹲着（浪费运力，不出事故）。
P2 · 计划有效（有条件）
若剩余运输时间 ≤ Δpen 且队列 FIFO：修订计划的每个开工时刻都可行（r̄ ≥ r）。
极端拥堵击穿假设时：退回 P1 的保护——计划变陈旧，但执行仍安全。
实证压力测试：Δpen = 10（默认值的 1/20）
全部 episode 完工 · 修订正常激活 · 零执行违规 · makespan 优雅退化（1392–3801）——与 P1 预测逐条吻合
Notes: 这页回应审稿人最锋利的问题：Δpen=200 凭什么是安全上界？答案是不需要它是——执行安全不依赖它（P1），只有计划精度依赖它（P2）。『调错参数只会让车白跑，不会让货抢跑』这句话讲给自己听一遍就懂了。

## Slide 9
09
改进效果：数字说话（对比基线编码）
99%
触发级激活率
（2401 次触发，旧 53%）
0
到达修订失败
（72 集流式全零；旧 1–18/格）
+31%
大车间吞吐
（mk05，受控对照）
10/10
完工保证
（最差格旧 7/10）
同一个 90 行的编码补丁，把「改计划」从结构性不可能变成随时可执行。
配套交付：引擎分支 0901softcommit（opt-in 开关，旧行为逐位保留）+ 全部原始数据入库。
Notes: 注意口径：99% 是触发级激活率（E1-E3），0 是到达级修订失败（E6）——两个指标在论文里分开命名，避免被审稿人抓数字打架。

## Slide 10
10
创新 ②（定律）：扰动来了，最好别改计划
1101 集主战役 · 删失按 4096 插补（消除幸存者偏差）· 配对 Wilcoxon p<0.0001
Chart: makespan（步，越低越好）
| S1 单次故障 | S4 强故障 | S3 持续随机
不动（static） | 1003 | 1017 | 1618
总是重规划（full） | 1309 | 1333 | 2281
配对战绩
不动 vs 重规划
143 : 12
（61 平，n=216）
扰动遗憾：1.00–1.06 vs 1.25–2.25
⇒ 松弛即鲁棒：扰动响应就该开环
Source: E1+E2 主战役（864 集）；static=一次成型 CP-SAT，full=事件触发全域修订
Notes: 反直觉的核心一页：把重规划修好之后系统地测，扰动场景下『什么都不做』全面碾压『总是重规划』——保守释放界要付 25–125% 的溢价，而松弛本来就够用。这不是负结果，是一条定律。

## Slide 11
11
一页科研诚信：我们撤回过自己的头条数字
68×
试点期的「吞吐恢复 68 倍」
已从全文撤回
试点看到
订单流下吞吐崩塌 100 倍（24.4→0.24）
扩容受控实验
同引擎 legacy vs soft 对照——发现旧数字混入了激活 walker bug
重写结论
受控效应 = 零失败 + 完工保证 + 大车间 +23~31%；全文四处撤回 68×
审稿人复现不出的数字一个都不能留——E6 受控对照（81 集）就是为这一页而生。
Notes: 为什么专门留一页讲撤稿：外部评审第一轮就问了『数字打架』。与其被动解释，不如把修正过程写成方法的一部分——扩容实验的价值就在这里。给自己讲：下一次再看到惊人的倍数，先问对照干净吗。

## Slide 12
12
创新 ③（策略）：value-aware 触发器
不改算法、不训练模型——用引擎自带的确定性快照回放做反事实前滚
扰动事件
机器故障/恢复
触发决策点
→
拍快照
全系统状态
（含随机种子）
→
双分支前滚
A：维持现状
B：先修订再走
同种子各 60 步
→
比进度 Δ
完工工序数之差
progB − progA
→
Δ > 0 才动手
否则什么都不做
间隔重新起算
E7 · 108 集（astar 路由域）
453 次评估 → 仅 6 次真正重规划（1.3%）
插补 makespan：myopic 2876 ＜ static 3018 ＜ full 3466
配对：14:9 胜 static · 21:6 胜 full；S4 强故障下 2039 vs 2296（−11%）
「绝大多数时候同意别动，少数时刻精准出手」——双赢两个极端
Notes: 这页把论文闭环：定律说多数时候别重规划，myopic 用行动证明它——而且比两个极端都好。关键卖点是 1.3%：它赢不是靠多改计划，是靠改对了 6 次。

## Slide 13
13
自我批判：myopic 偷看未来了吗？
外部评审第二轮的必问题——我们先用实验回答自己
泄漏拆解
分支间共享同一条未来事件带 = 合法的 CRN 方差缩减 ✓
但真实时间线也从同一恢复点继续 → rollout 预演的正是将来真实发生的带（clairvoyant 嫌疑）
S1/S4（确定性排程故障）：H 步内无随机性 → 零泄漏，前瞻 = MPC 式仿真预测，可部署 ✓
S3（随机故障）：存在真泄漏 ✗
补验方案（进行中）
leak-free 变体：分支 rollout 前重播种独立未来带（分支间仍共享采样带保住 CRN），真实线走原带
预期：S1/S4 数字不动（可部署性直接得证）；S3 若退化 → 诚实报 oracle 上界 + 可部署版两行数字
反手加分项：量化「前瞻信息的价值」
原则：方法有效性问题用实验回答，不用修辞回答。
Notes: 这页是给评审的预演：他们最锋利的一刀我们已经先捅给自己了。快照恢复了 RNG 状态是事实，S1/S4 天然干净、S3 有泄漏也是事实——leak-free 对照跑完就知道杀伤力多大。

## Slide 14
14
附加发现：路由后端决定耦合系统的天花板
E5 · 只换路由服务镜像，其余全部相同
400–800
C++ EECBS
（生产级基线）
≈3900
Python LaCAM
（近活锁，4/36 报错）
22/36
Python PIBT
（直接失败）
同一调度策略、同一协议、同一地图——滚动闭环的瓶颈是路由后端的单次重规划延迟。
与消融研究互证：K≥4 时路由层是分层协同的结合约束（greedy+EECBS ≈ CP-SAT+EECBS）。
Notes: 这页给 MAPF 背景的评审看：我们不声称 MAPF 算法贡献，但给出一个 MAPF 社区关心的系统级事实——后端延迟差异能把耦合系统从 800 步打到 3900 步。

## Slide 15
15
论文弧线：一条完整的贡献链
诊断死锁
投影抽象
两级定理
反直觉定律
决策策略
三句话卖点（评审语）
1
闭环重规划可以在优化开始之前就失败——因为执行承诺在残差规划模型里不可表示。
2
保守承诺投影让重规划可执行，且保住执行安全（两级定理）。
3
一旦真的可以重规划，惊人结论是：多数扰动根本不该触发它；value-aware 选择式重规划在测试域胜过两个极端。
定位：execution semantics 论文（ICAPS 主场），不是 MAPF 算法论文
Notes: 五步弧线就是我们答辩的骨架：每一步都有对应章节、定理或实验相。第三句卖点是评审原话的浓缩，也是标题 Breakable Commitments 的全部含义。

## Slide 16
现状与打法
已完成
1209 集七相实验（E1–E7）
引擎修复分支 0901softcommit
投影抽象 + P1/P2 双定理 + Δpen 实证
myopic 策略：双赢两极（1.3% 重规划率）
待办
leak-free 对照（S3 泄漏补验）
ICAPS-27 官方模板换壳（预计 12 月截稿）
英文润色 + 引用扩到 30+
措辞降调：『测试域内优于两极』
ICAPS 2027 · Columbia, SC · 2027-06-27 → 07-02 · 预计截稿 2026-12 上旬
外部评审模拟：7 / 6 / 5–6
「中了不意外，没中更可能是 reviewer variance，而不是论文不够格」——冲这个判断去投。
Notes: 收尾给听众行动指令：这篇论文现在的状态是『值得投主会』，剩下的三件事（leak-free、模板、润色）都是收尾工程。问一句：还有什么你想让我先补的？