## Slide 1
天工系统
面向 FJSP-MAPF 联合调度的强化学习环境 与多专家蒸馏学习框架
论文创新点汇报

## Slide 2
核心问题：FJSP 与 MAPF 的耦合损失
两大独立模块，信息隔离
FJSP（柔性调度）：决策加工机器与工序顺序，仅优化加工时间
MAPF（路径规划）：决策 AGV 搬运路径，仅优化通行效率
搬运衔接环节无人统筹 → 严重耦合损失
三类核心耦合损失
❶ 距离盲区：选最快机器但 AGV 远距离搬运，总工期反增
❷ 时序错位：送达时间与运输时序不匹配，机器空闲或物料堆积
❸ 拥堵聚集：多 AGV 抢占窄通道，引发阻塞卡顿
现有方案的共同局限
MAPF 被简化为运输时间矩阵，不模拟实际路径冲突、阻塞、绕行
耦合被视为单向约束（FJSP→MAPF），不建模路径结果对调度的反向影响
不存在统一环境将「调度产生路径需求 → 路径结果重塑调度机会」的闭环显式展开
论文故事线
现象（三类耦合损失）→ 分析（Assigner 是核心接口）→ 环境（SkyEngine 统一闭环）→ 方法（多专家蒸馏 + 多塔网络）→ 验证

## Slide 3
三条创新点：环境 → 框架 → 网络，逐层递进
创新点一
SkyEngine 闭环统一 RL 环境
闭环共仿真：FJSP 调度与 MAPF 路由在共享时间线上增量推进
显式阻塞反馈：AGV 阻塞、绕行作为实际事件反向传播
可插拔 Assigner 模块：调度与路径之间的核心桥梁
17 项指标的评估体系
→
创新点二
多专家在线蒸馏 Student-Induced 框架
在 student 自己诱导出的状态上蒸馏，消除分布偏移
多专家可靠性动态评估，状态依赖权重
在线贝叶斯更新专家可靠性
蒸馏稳定性保障：小头部网络确保微调稳定
→
创新点三
专家增强型 多塔策略网络
状态塔：AGV、机器、Job、搬运任务多维特征
专家塔：冻结预训练参数 + 轻量 Adapter
动态路由融合：w_k(s) 指导专家特征加权
从专家评估到专家融合的完整闭环

## Slide 4
创新点一：SkyEngine — 首个面向 FJSP-MAPF 联合调度的闭环 RL 环境
① 闭环共仿真
整合 FJSP 调度与 MAPF 路由，共享时间线同步推进
非「先调度完再执行路径」，而是增量决策
每个调度动作立即与当前 AGV 和机器状态交互
② 显式阻塞反馈与状态建模
AGV 阻塞、等待、绕行不被抽象为时间惩罚
作为实际事件抽取特征，反向传播影响调度选择
统一观测接口 + 17 项指标评估体系
③ 可插拔 Assigner 模块
调度与路径之间的核心桥梁
支持基于规则或学习的分配策略
获取路由任务，按规则分配给 AGV 执行
已实现规则性分配算法 + RL 算法
与现有方案的本质区别
不是「改进 FJSP 或 MAPF 某一端」，而是在环境层面建模双向交互
Assigner 作为核心耦合接口，是学习的主要目标，填补「搬运衔接无人统筹」的空白
算法可插拔（任意 FJSP × MAPF 组合一键对比）、耦合可度量（17 项指标）、实验可复现

## Slide 5
创新点二：基于 Student-Induced States 的多专家在线蒸馏框架
现有方法的两重失效
① 分布偏移：BC 在专家分布上训练，推理时进入新状态区域，误差 O(εT²) 累积放大
② 专家冲突：固定权重平均多专家信号，冲突时产生模糊策略，对所有专家都次优
理论演进链条
BC（离线，分布偏移） ↓ DAgger（在线，单专家，假设 oracle 权威） ↓ OPD（在线，可质疑 teacher） ↓ 多专家可靠性加权蒸馏（在线，多专家，动态评估）
五大核心创新
① 蒸馏发生在 student 自己诱导出的状态上（DAgger 式 rollout），从根本上消除分布偏移
② 多专家可靠性动态评估：同一状态下组织多个专家提供候选，通过组内相对比较判断可靠性
③ 状态依赖蒸馏权重：w_k(s) = softmax(agreement_k(s) / τ)，不同状态信任不同专家
① 在线推理的计算延迟：很多优秀的启发式规则或精确算法，在实时高频调度中耗时太长。
② 规则的“不可微”与“不可成长性”：规则是硬编码的。
③规则化代码通常处理的是确定性逻辑，而模型的价值恰恰在于处理模糊边界和未见场景。
蒸馏的必要性

## Slide 6
创新点三：专家增强型多塔策略网络
问题定位
已有专家模型积累了大量领域知识，但传统调度网络仅依赖原始状态特征，无法充分复用
直接微调面临灾难性遗忘风险
核心问题：如何在 student 自主决策过程中，动态识别并高效复用最相关的专家知识？
网络架构
状态塔：输入 AGV、机器、Job、搬运任务等多维状态特征
专家塔：冻结预训练参数 θ_k，仅接入轻量 Adapter A_k
提取专家内部隐表示 h'_k
动态路由融合：
h_expert = Σ_k w_k(s) · h'_k
w_k(s) 来自创新点二的蒸馏权重
最终拼接状态特征 + 专家特征 → 输出 Assignment Matrix
设计要点
专家参数冻结：预训练参数不参与微调，避免灾难性遗忘
轻量 Adapter：仅小规模可训练参数适配，保持稳定性
动态路由融合：权重随状态动态变化，不同场景激活不同专家组合
创新点二回答「当前应相信哪个专家」 创新点三回答「如何把专家知识融入网络」 w_k(s) 是两者的桥梁 → 评估-融合闭环

## Slide 7
总结：三层递进的完整技术体系
环境层 — SkyEngine
首个 FJSP-MAPF 闭环统一 RL 环境 闭环共仿真 | 显式阻塞反馈 | 可插拔 Assigner | 17 项评估指标
框架层 — 多专家在线蒸馏
Student-Induced 状态蒸馏 | 动态可靠性评估 | 在线贝叶斯更新 | 稳定性保障 理论链：BC → DAgger → OPD → 多专家可靠性加权蒸馏
网络层 — 专家增强多塔策略
状态塔 + 专家塔并行 | 冻结参数 + 轻量 Adapter | 动态路由融合 w_k(s) 桥接框架层与网络层，形成评估-融合闭环
没有 SkyEngine 就没有闭环信号 | 没有蒸馏框架就无法利用专家知识 | 没有多塔网络就无法高效转化知识